## Slide 1: 基于主机Control4与Zigbee外扩AP设备的智能家庭安防系统
浙江理工大学本科毕业设计答辩
汇 报 人：郑江湖
指导老师：金玉珍
周勇（企业）
2018年6月6日

## Slide 2
第一章 选题背景及意义
第二章 功能需求分析与设计
第三章 系统方案设计及其实现
第四章 系统测试
总结
目录

## Slide 3
第一章 选题背景及意义
1、家庭安防不可忽视
2、传统安防作用不足
3、局域网通信技术蓬勃发展

## Slide 4
1、家庭安防不可忽视
家庭安防范围：入侵、烟雾、火情、水浸等

## Slide 5
2、传统安防作用不足
传统安防
功能简陋
布线复杂
无法通信
设备零散

## Slide 6
3、局域网通信技术蓬勃发展
WiFi
速度快
Zigbee
短距离
Z-wave
低成本
蓝牙
功耗低
成本低
普及度高
组网能力差
功耗大
低功耗
组网能力强
速度慢
低成本
短距离
速度快
低功耗
短距离

## Slide 7
第二章 功能需求分析与设计
通信功能
硬件功能
结构框架

## Slide 8
硬件需求
智能网关
智能主机
传感器
传感器
事件处理中心
可管理底层设备
可接入大数量设备
WiFi收发
协议转换
可Zigbee组网
低功耗
低成本
A/D采样、报警触发机制、多功耗、无线电源、Zigbee收发
APP
用户控制中心
命令发送
WiFi收发

## Slide 9
通信需求
网关
传感器
传感器
主机
Zigbee
WiFi

## Slide 10
第三章：系统的方案设计及其实现
主机模块
设备驱动开发
主机的选择
软件编程
硬件设计
网关模块

## Slide 11
主机的选择
可做主机，也可做辅机
100-240V AC
兼容10/100/1000BaseT
2个外置天线

## Slide 12
Control4工作图解

## Slide 13
依赖软件
DriverEditor
作用
开发将备添加至主机的驱动
设备驱动的开发

## Slide 14
Composer控制系统
依赖软件
Composer
作用
集成驱动、设备调试

## Slide 15
网关硬件设计
网关由于要实现两种协议之间的转换，因此需要具备两个模块，其内部结构如下：
串口
Zigbee
WiFi

## Slide 16
WiFi模块
芯片选型：ESP8266系列
Wi-Fi SOC模块
低功率CPU
串口丰富
低功耗
低成本

## Slide 17
WiFi电路设计：
LED1/2：两路三色功能指示灯
BUTTON：功能按键
WIFI_RST：重启（调试使用）
TXD/RXD：程序烧写/和Zigbee模块串口通信
nRST：控制Zigbee重启
GPIO0：程序烧写相关
IO2：调试串口打印

## Slide 18
Zigbee模块
EM357
ARM Cortex-M3内核
IEEE802.15.4收发器
串口丰富
JTAG接口
高度可配置GPIO
芯片选型：EM357

## Slide 19
Zigbee模组设计：
EM357
SE2432L
EM357：Zigbee功能实现
SE2432L：功放（信号放大）
其他元件：电感电容滤波、板载天线收发信号、电阻上/下拉电平

## Slide 20
电源电路：输入12 V DC
芯片电源：+3.3V DC（ESP8266、EM357、按键、LED）
DC/DC开关电源：高压差、效率高、损耗小，噪声大
LDO低压差线性稳压电源：低压差、效率低、损耗大、噪声小
DC/DC电源
LDO电源

## Slide 21
软件编程：
ESP826WiFi收发
网关协议转换
EM357Zigbee收发
ncp接口API
/串口
WiFi模块和Zigbee模块之间借助ncp接口API，通过指定的函数来进行数据报文和命令指令的收发

## Slide 22
WiFi模块：官方SDK （需个人修改）
Zigbee模块：标准协议固件 （无需修改）

## Slide 23
初始化配置（SDK自带）
uart_init()
user_gpio_config()
配置WiFi网络（SDK自带）
wifi_set_opmode()
Wifi_station_set_config
JsonRpc（开发）
Cjson解析数据
Socket建立通信渠道
ESP8266：

## Slide 24
关于socket：一种网络之间通信的渠道

## Slide 25
关于JsonRpc：一种基于JSON格式的轻量级远程函数调用协议
请求：
回应：

## Slide 26
关于ncp：一个用来实现Zigbee功能调用的接口API

## Slide 27
程序烧写：
ESP8266：官方烧写软件
EM357：JLink

## Slide 28
网关的Control4驱动：

## Slide 29
第四章 系统测试
添加Zigbee传感器
测试方案
测试结果

## Slide 30
添加Zigbee传感器
传感器作为最底层的监控设备，是安防的根本所在，本系统中采用的传感器如下：

## Slide 31
测试方案
ZAP单独测试
整机测试

## Slide 32
ZAP单独测试

## Slide 33
整机测试

## Slide 34
测试结果
ZAP测试视频

## Slide 35
整机测试视频

## Slide 36
第五章 总结

## Slide 37
致谢