## Slide 1: 军用车载光电侦察系统升降平台 设计与分析
浙江理工大学本科毕业设计答辩
汇 报 人：顾子莺
指导老师：胡明
2016年5月20日
周盛民（企业）

## Slide 2
01
02
03
04
选题背景及意义
车载光电侦察系统升降平台方案设计
车载光电侦察系统升降平台结构设计
车载光电侦察系统升降平台静力分析
-
-
-
-
Contents
目录

## Slide 3
选题背景及意义
-
Chapter
1

## Slide 4
战场信息化是现代战争的必然趋势，光电侦察系统组成了现代化战争不可或缺的部分。将光电侦察设备都装备在车载升降平台上，增强了系统的灵活性和机动性，提高了远距离探测能力和作用距离，使得载车能够更好的隐藏自己，提高了生存能力。
1.1 研究的背景及意义
市场上的升降平台

## Slide 5
1.2 国内外发展现状及趋势
折叠式升降
悬臂式升降
套筒式升降
桁架式升降
国内车载光电侦察系统升降平台的研究较为少见，一般可将车载升降平台分为以下四种：

## Slide 6
车载光电侦察系统
升降平台方案设计
-
Chapter
2

## Slide 7
2.1 设计要求
使用状况 | 抗风能力 | 上升时间 | 工作载荷 | 工作高度
停车使用 | 抗6级强风 （39~49km/h） | < 5min | 20kg | > 6m
升降平台的设计除了满足总体要求外，还应满足以下要求：
1.升降平台受载后的偏转角度小于0.09°
2.满足两种工况需求：平地和15°坡面
3.平稳直线上升要求
4.刚度、强度和稳定性要求

## Slide 8
2.2 黑箱法求解
军用车载光电
侦察系统
升降平台
能量（驱动）
信号
能量（上升速度和举升力等）
低处的光电侦察系统
高处的光电侦察系统
信号
灰尘
温度
振动
噪声
热量
军用车载光电侦查系统升降平台“黑箱法”示意图

## Slide 9
 |  | 1 | 2 | 3 | 4
A | 直线上升/ 下降 | 折叠机构 | 悬臂机构 | 多级丝杠螺母 | 
B | 包装 | 方形套筒 | 圆形套筒 |  | 
C | 能量转换 | 电机 | 液压 |  | 
D | 能量传递 和分配 | 齿轮箱 | 链传动 | 带传动 | 蜗轮蜗杆传动
E | 反向 | 电机控制 |  |  | 
功能元组合表
技
术
物
理
解
方
案
序
号
分
功
能
N=3x2x2x4x1=48

## Slide 10
1.执行系统：丝杠螺母副
2.包装系统：圆形截面套筒
3.动力系统：电机驱动
4.传动系统：蜗轮蜗杆减速器
基本方案
套筒
丝杠
螺母
车载光电侦察系统升降平台部分机构简图
ω
v

## Slide 11
1-顶端平台 2-箱体 3-电机 4-一级套筒 5-二级套筒 6-三级套筒 7-四级套筒 8-主轴 9-一级螺母 10-二级螺母 11-三级螺母
12-一级丝杆 13-二级丝杆 14-三级丝杆 15-一级管塞 16-二级管塞 17-三级管塞
18-双列滚子轴承 19-法兰轴 20-支撑底 21-涡轮蜗杆减速机
三维建模
1
4
5
6
7
10
11
8
12
13
14
15
16
17
18
19
2
3
9
Solidworks中三维设计模型图
20
21

## Slide 13
车载光电侦察系统
升降平台结构设计
-
Chapter
3

## Slide 14
01
自锁性校核
移动副自锁的条件：
作用于滑块上的驱动力作用在摩擦角之内。
03
强度设计
02
耐磨性设计
滑动螺旋的耐磨性：
限制螺纹工作面上的压力小于材料许用应力
04
稳定性设计
螺杆承受的轴向力必须小于其临界值
3.1 丝杠螺母机构设计校核

## Slide 15
材料： 40Cr | 螺距 𝑃 | 公称直径 | 中径 | 小径 | 螺纹工作高度
一级丝杠 | 6 | 32 | 29 | 25 | 1670
二级丝杠 | 10 | 70 | 65 | 59 | 1635
三级丝杠 | 20 | 110 | 100 | 88 | 1510
材料： 40Cr |  |  |  |  | 
一级丝杠 | 6 | 32 | 29 | 25 | 1670
二级丝杠 | 10 | 70 | 65 | 59 | 1635
三级丝杠 | 20 | 110 | 100 | 88 | 1510
材料： ZQAl9-4-4-2 | 螺距 𝑃 | 公称直径 | 中径 | 小径 | 螺纹工作高度
一级螺母 | 6 | 33 | 29 | 26 | 50
二级螺母 | 10 | 71 | 65 | 60 | 50
三级螺母 | 20 | 112 | 100 | 90 | 50
材料： ZQAl9-4-4-2 |  |  |  |  | 
一级螺母 | 6 | 33 | 29 | 26 | 50
二级螺母 | 10 | 71 | 65 | 60 | 50
三级螺母 | 20 | 112 | 100 | 90 | 50
丝杠参数表
螺母参数表
 | 总负载 / | 上升扭矩 / | 下降扭矩 / | 径升角 /° | 当量摩擦角 /° | 自锁条件
一级丝杆 二级丝杠 三级丝杠 | 5704 4361 2927 | 14.12 21.71 24.62 | 3.10 7.70 5.80 | 3.77° 2.80° 3.64° | 5.91° 5.91° 5.91° | 满足 满足 满足
 |  |  |  |  |  | 自锁条件
一级丝杆 二级丝杠 三级丝杠 | 5704 4361 2927 | 14.12 21.71 24.62 | 3.10 7.70 5.80 | 3.77° 2.80° 3.64° | 5.91° 5.91° 5.91° | 满足 满足 满足
各级丝杠计算参数综合表

## Slide 16
A
传动轴
按扭转强度条件设计
强度设计
B
考虑轴的扭转变形
刚度设计
3.2 法兰轴设计计算
法兰轴模型
直径大于14.5mm
直径大于24.4mm
直径选定25mm

## Slide 17
3.3 驱动系统设计选型
在设计要求中指出，总上升小于5min，现进行验算得到总上升时间为
所以转速满足设计要求。
三级丝杠上升所需要的最大功率为
01
初定系统输入转速为120r/min
02
上升过程中最大系统输入功率计算

## Slide 18
北京时代超群电器科技有限公司 80BL165S55-3115TK0无刷直流电机
电机选型
减速器选型
杭州晨潮机械的WPO60型涡轮蜗杆减速机
联轴器选型
电机与减速机端
合肥科宇机械 LK5-C44-1415单节压紧螺丝固定式膜片联轴器
减速机与主轴端
NBK锅屋百迪精密机械有限公司 MJB-68-BL-22-24款梅花型（胀紧套型）挠性联轴器

## Slide 19
车载光电侦察系统
升降平台静力分析
-
Chapter
4

## Slide 20
模型处理：刚体化处理整体展开后的升降机构
A
在两种工况下进行静力分析：平地与15°坡度
B
载荷情况：载荷最大为20kg，风载荷最大为6级强风（39~49Km/h）
C
设计要求：径向变形量小于0.09°、最大应力小于屈服强度
D

## Slide 21
风载荷Y方向加载
风载荷X方向加载
加载方式

## Slide 22
套筒平地受风工作状态示意图
4.1 执行系统平地工况下受载静力分析
 | 径向最大应力 |  | 径向最大位移 | 
 | 数值 | 位置 | 数值 | 位置
Y向风载荷 | 1.55MPa | 如图 | 0.451mm | 顶端
X向风载荷 | 1.41MPa | 如图 | 0.431mm | 顶端
备注 | 套筒45Cr 丝杠40Cr |  | 总高度：6630mm Y径向偏移角：0.0037° X径向偏移角：0.004° | 

## Slide 23
套筒底部固定处
丝杆与套筒连接处
一级丝杠与二级丝杠连接处
升降平台受Y向风载后局部应力图

## Slide 24
三级套筒滑槽与滑块卡定处
套筒底部固定处
升降平台受X向风载后局部应力图

## Slide 25
4.2 执行系统15°坡面工况下受载静力分析
套筒平地受风工作状态示意图
 | 径向最大应力 |  | 径向最大位移 | 
 | 数值 | 位置 | 数值 | 位置
Y向风载荷 | 1.58MPa | 如图 | 0.493mm | 顶端
备注 | 套筒45Cr 丝杠40Cr |  | 总高度：6630mm Y径向偏移角：0.0037° X径向偏移角：0.004° | 

## Slide 26
丝杠与套筒连接处
一级丝杠与二级丝杠接触处
套筒底部固定处
升降平台在15°坡面上受载后局部应力图

## Slide 27
4.3 支撑部件受载静力分析
1-与底板相连的四个螺纹孔 2-与上部接触面
箱体模型
1
1
1
1
2
2
结果如图所示，算上最大的执行系统的轴向变形，竖直方向的总变形在0.0489mm，变形率约为0.74%，可忽略其影响
最大应力为36.8MPa，材料为ZG25，屈服强度230MPa，满足要求。

## Slide 28
箱体受力变形图
应力分布图
最大应力

## Slide 29
验证设计要求
使用状况 | 抗风能力 | 上升时间 | 工作载荷 | 工作高度
停车使用 | 抗6级强风 （39~49km/h） | < 5min | 20kg | > 6m
升降平台的设计除了满足总体要求外，还应满足以下要求：
1.升降平台受载后的偏转角度小于0.09°
2.满足两种工况需求：平地和15°坡面
3.平稳直线上升要求
4.刚度、强度和稳定性要求

## Slide 30
THANKS
请各位老师批评指正！
Notes: 模板来自于 http://docer.wps.cn