## Slide 1: 基于主机Control4与Zigbee外扩AP设备的智能家庭安防系统
浙江理工大学本科毕业设计答辩
汇 报 人：郑江湖
指导老师：金玉珍
周 勇（企业）
2018年05月17日

## Slide 2
选题背景与意义
01
目 录
CONTENTS
功能需求分析
02
系统方案设计与实现
03
系统测试
04

## Slide 3
选题背景与意义
01
PART

## Slide 4
家庭安防是生活质量的基本保障
1.1 家庭安防不可忽视
财产安全
01
生命安全
02
家庭安防可分为非法入侵检测、烟雾浓度检测、有害气体检测、水浸检测等

## Slide 5
功能简陋
大多设备仍采用传统的安防手段，比如铁制防盗窗、防盗门等
1.2 传统安防作用不足
设备零散
安防设备零散分布，当需要调整时，需逐一手动操作
无法通信
大多采用简单的低位处理芯片，不具备有线/无线通信能力
布线复杂
有线供电，大量的设备导致布线复杂，且需装修时就需要布置设备

## Slide 6
1.3 局域网通信技术蓬勃发展
WiFi
速度快
Zigbee
短距离
Z-wave
低成本
蓝牙
功耗低
成本低
组网能力差
功耗大
低功耗
组网能力强
速度慢
低成本
短距离
速度快
低功耗
短距离

## Slide 7
功能需求分析
02
PART

## Slide 8
2.1 功能需求
01
03
02
04
传感设备
检测环境
A/D转换
触发报警
Zigbee收发
控制主机
处理事件
控制传感器
解析报文
WiFi收发
对接APP
协议转换
控制主机和传感设备之间的通信协议转换
APP
便捷操作
指令执行
监控状态可视化

## Slide 9
2.2 硬件模型
智能网关
智能主机
传感器
传感器
事件处理中心
可管理底层设备
可接入大数量设备
WiFi收发
协议转换
可Zigbee组网
低功耗
低成本
用户控制中心
命令发送
WiFi收发
A/D采样、报警触发机制、多功耗、无线电源、Zigbee收发
APP

## Slide 10
2.3 通信模型
网关
主机
传感器
传感器
WiFi
Zigbee

## Slide 11
系统的方案设计及其实现
03
PART

## Slide 12
1
主机的选择
2
设备驱动开发
主机模块
第三章 系统的方案设计及其实现
3
硬件设计
4
软件编程
网关模块

## Slide 13
3.1 主机的选择
Control4细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格
可做主机，也可做辅机
100-240V AC
兼容10/100/1000BaseT
WiFi协议
Zigbee协议
03
04
05
01
02

## Slide 14
设备
传感器
网关
驱动开发软件
DriverEditor
Composer
Control4
主机系统1
主机系统2
提供具体参数
添加驱动
Control4工作图解

## Slide 15
DriverEditor
3.2 设备驱动开发
将开发好的设备驱动添加至本地主机系统中，供主机通过驱动来控制设备
Composer
根据官方API文档与给定的参数，开发设备的驱动文件

## Slide 16
3.3 硬件设计
电源模块
12V DC转3.3V DC
WiFi模块
Zigbee模块
外设模块：按键、LED
串口
WiFi
Zigbee
主机
传感器

## Slide 17
WiFi模块（ESP8266系列）
低成本
低功耗
WiFiSo模块
32位微处理器
丰富的串口

## Slide 18
MCU
LED1/2：两路三色功能指示灯
BUTTON：功能按键
WIFI_RST：重启（调试使用）
TXD/RXD：程序烧写/和Zigbee模块串口通信
nRST：控制Zigbee重启
GPIO0：程序烧写相关
IO2：调试串口打印

## Slide 19
按键
外设单元
恢复出厂设置、重启、功能按键
LED
用来根据网关的不同工作状态进行显示
烧写与调试
配合底板进行程序的烧写与打印调试
复位
利用底板在调试阶段进行WiFi模块的复位工作

## Slide 20
Zigbee模块（EM357）
ARM Cortex-M3内核
IEEE802.15.4收发器
高度可配置GPIO
JTAG接口
丰富的串口

## Slide 21
MCU
EM357
SE2432L
EM357：Zigbee功能实现
SE2432L：功放（信号放大）
其他元件：电感电容滤波、板载天线收发信号、电阻上/下拉电平

## Slide 22
电源滤波
外设单元
利用电容对接入的+3.3V进行滤波
晶振
外接晶振提供时钟频率
烧写调试接插件
配合底板进行程序的烧写与打印调试
板载天线
板载天线进行Zigbee信息的收发

## Slide 23
电源模块（12V DC 转+3.3V DC）
12V电压接插件
利用接插件，通过电源适配器接入12V DC电源
DC/DC
开关电源：高压差、高效率、低损耗、噪声大
LDO
线性稳压电源：低压差、低效率、大损耗、噪声小

## Slide 24
3.4 软件编程
WiFi模块：官方SDK （需个人修改）
Zigbee模块：标准协议固件 （底层无需修改，上层接口可定义）
串口
函数return
client
server

## Slide 25
ESP8266
初始化配置（SDK自带）
uart_init()
user_gpio_config()
配置并连接WiFi（SDK自带）
wifi_set_opmode()
Wifi_station_set_config
JsonRpc（开发）
Cjson解析数据
Socket建立通信渠道

## Slide 26
关于Socket：一种网络通信的渠道

## Slide 27
关于JsonRpc：一种基于JSON格式的轻量级远程调用协议
请求（client）：
回应(server)：

## Slide 28
ncp：ESP8266的静态库、Zigbee网络协作处理器、EM357底层功能实现接口
ncp
Zigbee底层实现

## Slide 29
程序烧写
ESP8266：官方烧写软件
EM357：JLink

## Slide 30
网关驱动
Action
支持的动作（组网、删除网络）
连接类型
IP Network
Device List
已连接设备列表
Channel
信道（可通过Action改变）

## Slide 31
系统测试
04
PART

## Slide 32
1
添加测试传感器设备
2
测试方案
3
测试结果
测试
第四章 系统测试

## Slide 33
4.1 添加测试传感器设备
安防系统
门磁
人体感应
水浸检测
烟雾检测
易燃气体检测

## Slide 34
4.2 测试方案
整机测试
组网功能测试
删除网络功能测试
网关单独测试
系统报警功能测试
系统控制功能测试

## Slide 35
4.2 测试方案
网关单独测试

## Slide 36
4.3 测试方案
整机测试

## Slide 37
4.3 测试结果
传感器
网关
整机测试
改进之处
报警触发正常
报文收发正常
设备受控正常
组网正常
删除网络正常
UI正常
命令执行正常
设备控制正常
监控效果良好
具备智能安防效果
扩充更多传感器
扩充更多网关功能
增强网关信号

## Slide 38
THANKS
感谢恩师